Pulsoximeter

MD300C26

Das kleine, leichte und tragbare Fingerpulsoximeter MD300C26 dient zur schnellen mobilen Messung ihrer Pulsfrequenz und Sauerstoffsättigung. Ideal für Unterwegs, in der Freizeit, bei der medizinischen Betreuung, beim Sport oder zur Überprüfung Ihrer Mobilitätswerte, in den Bereichen der inneren Medizin, Kinderheilkunde und Intensivpflege. Durch die gut lesbare Farbanzeige können Sie Ihre Werte in verschiedenen Darstellungen ablesen, ob Messwerte mit Pulswelle oder Balkendiagramm auf der in 90° verstellbaren Displayanzeige.

Allgemeines

Das Pulsoximeter misst die arterielle Sauerstoffsättigung (SpO2), auch bezeichnet als prozentuale Hämoglobinsättigung (%SpO2) und die Pulsfrequenz des Patienten. Zusammen mit dem Blutdruck, der Atemfrequenz und der Körpertemperatur werden damit die wichtigsten Vitalfunktionen des Körpers wiedergegeben. Die Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2) ist ein wichtiges Maß für die Sauerstoffversorgung des Körpers insbesondere des Hirns. Viele Erkrankungen stören die Sauerstoffsättigung des Blutes und verhindern somit eine einwandfreie Sauerstoffversorgung. Mit dem Fingertip Pulsoximeter MD300C26 ist der Anwender in der Lage schnell und einfach die Sauerstoffkonzentration im Blut zu bestimmen.

Messmethode

Das  MD300C26 verwendet  zur Messung die  Absorption  von Rotlicht (typisch 660 nm) und Infrarotlicht (typisch 940 nm) durch ein arterielles Stromgebiet auf Basis des Lambert-Beer Gesetzes. Da die Absorptionscharakteristik von oxygeniertem und nichtoxygeniertem Hämoglobin (O2Hb und Hb) verschieden  sind, lässt  sich  durch Absorptionsmessung eine Hb-Sättigung bestimmen.

Technische Daten

Display:		- zweifarbig, OLED / 10 Helligkeitsstufen / 6 Darstellmodi, Low-Batterie,							- Parameteranzeige SpO2, Pulsfrequenz, Pulsdiagramm ( Plethysmogramm ),

Stromversorgung:	- Alarm optisch - Batterie leer !, Batterie 2 Stück Typ AAA, Stromaufnahme <= 30 mA,					- Betriebszeit > 30h bei normaler Benutzung,

Einsatzbereich:	- Temperatur Betrieb +5*C_+40*C, Lagerung -10*C_+40*C, Luftfeuchte 15% - 80% in Betrieb

SpO2:			- Messbereich 70% - 99%, Auflösung 1 %, Genauigkeit 80% - 99% +-2%, 70% - 80% +-3%

Pulsfrequenz:		- Messbereich 30 - 235 Bpm, Auflösung 1 ppm, Toleranz 30 - 235 Bpm +-2%,

Gewicht / Größe:	- ohne Batterie 28g, mit Batterie 50g, Abmessung 58 x 32 x 34 ( L x B x H ) mm,

Lieferumfang:		- MD300C26, Kleintragetasche, Bedienungsanleitung, Batterie 2 Stück Typ AAA